RELATÓRIO DE VERIFICAÇÕES PARA EMISSÃO DE CAI

|  | RELATÓRIO DE VERIFICAÇÕES PARA EMISSÃO DE CERTIFICADO DE AERONAVEGABILIDADE INICIAL (CAI) |
| --- | --- |

| Este relatório deve ser preenchido pelos vistoriadores do IFI para emissão de Certificado de Aeronavegabilidade Inicial. |
| --- |
| MODELO DA AERONAVE: | FABRICANTE: |
| MATRÍCULA: | NÚMERO DE SÉRIE: |
| OM DE OPERAÇÃO: | PROJETO: |

| PARTE A: ACEITAÇÃO DO REQUERIMENTO | STATUS |
| --- | --- |
| 1. Providências do Requerente: |
| a) O requerimento deve ter sido enviado previamente e estar acompanhado do Relatório de Condição de Aeronavegabilidade – RCA. |  |
| 2. Providências do(s) Vistoriador(es): |
| Analisar a lista de BS e DA/ALA (nacionais e estrangeiras) aplicáveis à aeronave, motor, hélice e componentes críticos e controlados. |  |
| Verificar se há modificações (CST) e/ou reparos incorporados. |  |
| Analisar a especificação de tipo do produto (TCDS – Type Cetificate Data Sheet). |  |
| Verificar a versão atualizada do Manual de Voo/Operação ANV. |  |
| PARTE B: VERIFICAÇÃO DOCUMENTAL | STATUS |
| Requerimento: Data e Emissor |  |
| Histórico de Manutenção - Verificar documentação e rastreabilidade de manutenções, reparos e modificações. |  |
| Modificações e Reparos: Lista de todos os Boletins de Serviço, Cartas de Serviço, reparos e/ou modificações maiores. (Verificar o registro primário de todos os reparos/modificações maiores e incorporação de CST, caso aplicável). |  |
| Diretrizes de Aeronavegabilidade/Aviso de Limitação de Aeronavegabilidade (ALA): Lista sumária de DA/ALA para aeronave, motores, hélices e acessórios por número de DA/ALA, assunto, data de cumprimento, método de cumprimento, e tempo/data/ciclos da próxima inspeção exigida (um modo de aplicação e registro das DA/ALA alternativo pode ser definido no Manual Geral de Manutenção - MGM). |  |
| 5. Componentes controlados e com tempo limite de vida: conforme estabelecida na Especificação de Tipo (TCDS), seção de limitações dos manuais de manutenção do fabricante. |  |
| a) Uma lista com condição de manutenção atualizada de todos os componentes controlados e partes com tempo limite de vida da aeronave, motor e hélice. (NOTA: Com tempo/ciclos atuais, tempo/ciclos remanescentes e tempo/ciclo máximo limite permitido por fabricante. A lista deve ser assinada, datada e aprovada por pessoa ou setor que aprova a inspeção exigida). |  |

| b) Uma lista dos equipamentos de emergência: sistema extinção fogo (motor, APU, bagageiro, portáteis, lixeira), sistema oxigênio (cilindros, gerador químico, máscaras), colete salva vida, escorregadeira, etc. (NOTA: Verificar se os dados fornecidos estão conforme os requisitos, ou conforme manual do fabricante, ou conforme manual de manutenção aprovado). |  |
| --- | --- |
| Itens de série da aeronave: Lista refletindo os equipamentos/componentes instalados na aeronave por nome, PN e S/N. |  |
| Relatório de peso e balanceamento: Referente à última pesagem efetiva, acompanhado da planta baixa da aeronave na configuração que foi realizada a pesagem, as variações do peso básico e balanceamento (carta “C”) e lista de equipamentos básicos da aeronave (carta “A”). (NOTA: Em caso de recálculo, a respectiva ficha deverá ser anexada ao relatório). |  |
| Manual de Voo ou de Operações, MMEL/MEL e Check List: Conforme Especificação de Tipo (TCDS) atualizada. Deve incluir todo suplemento requerido para alterações de aeronave. (Ex: aviônicos adicionais, instrumentação, motor diferente, STC, sistema de defesa, etc.). |  |
| Layout aprovado: Para a aeronave de categoria transporte de passageiros, um layout aprovado de acomodação de passageiro. |  |
| Manual de Manutenção: Deve ser apresentado manual de manutenção na versão atualizada. |  |
| Certificados de exportação dos componentes importados (se aplicável): Deverão ser apresentados os certificados dos grandes componentes (motor, hélice e APU), dos itens TSO e dos componentes recebidos de fabricantes aprovados. |  |
| 12. Cadernetas: Verificar as cadernetas (célula, motor e hélice) quanto aos registros de operação, (manutenção e componentes controlados). |  |
| 13. Ficha de Registro de Equipamentos (LOG CARD) dos grandes componentes: Verificar quanto aos registros de operação/manutenção. |  |
| 14. Lista Atualizada dos “Softwares” instalados na aeronave: Verificar quanto às últimas versões de carregamento na aeronave. |  |
| PARTE C: INSPEÇÃO FÍSICA | STATUS |
| Placa de identificação da aeronave: verificar se a placa de aço inox com respectivas identificações da aeronave está localizada conforme regulamento do COMAER. |  |
| Marcas de matrícula e pintura da aeronave: verificar se estão em conformidade com o previsto nos regulamentos do COMAER. |  |
| Calibração da bússola magnética: verificar calibração conforme programa de manutenção do fabricante ou programa aprovado. |  |
| Equipamento instalado com marcação TSO (Technical Standard Order): verificar conforme AC-20-110 FAA ou regulamento do COMAER (assentos, cintos de segurança, pneus, ELT, etc.). |  |
| Configuração interna: |
| a) verificar a conformidade do layout, inclusive modificações aprovadas, conforme manual de voo; e |  |
| b) verificar a configuração do painel de instrumentos e a sua aprovação, de acordo com manual de voo. |  |
| 6. Equipamentos de emergência: |
| Sistema de extinção e detecção de fogo (motor, APU, bagageiro, portáteis, lixeira), quanto à inspeção, testes e tempo limite. Verificar cilindros e carga. |  |
| Sistema de detecção de fumaça/fogo do lavatório. |  |
| Máscaras contra fumaça (PBE – Protective Breathing Equipment) para tripulantes, quanto à localização, fixação correta e validade. |  |
| Sistema de oxigênio (cilindros, gerador químico, máscaras) quanto ao teste, tempo limite e localização. |  |
| Equipamento de sobrevivência, Kit primeiros socorros, lanternas, megafone, dispositivo saída pilotos. |  |
| Escorregadeiras e coletes salva-vidas, quanto à inspeção, testes e tempo limite. |  |
| Luzes de emergência internas/externas, placares luminosos da saída de emergência, quanto ao teste funcional e localização. |  |
| Cockpit Voice Recorder: Substituição da bateria/data de vencimento e data de validade do localizador. |  |
| Flight Data Recorder: Substituição da bateria/data de vencimento e data de validade do localizador. |  |
| Unidades de Comunicação: Teste (verificar manual do fabricante). |  |
| Standby Altimeter: Teste e calibração (verificar manual do fabricante). |  |
| Air Data Computer - ADC: Teste e calibração (verificar manual do fabricante). |  |
| Transponder: Teste e inspeção (verificar manual do fabricante). |  |
| Pilones (se aplicável) Condições dos pistões de ejeção, das válvulas redutoras de gases e das tampas e receptores das cargas de ejeção, se aplicável. |  |
| Assento ejetável (se aplicável): quanto à validade das cargas pirotécnicas, cilindro de oxigênio, paraquedas, cintos e fitas de retração e do kit de sobrevivência. |  |
| Sistema de evacuação do tripulante em solo (se aplicável): quanto à validade das cargas pirotécnicas. |  |
| Sistema de contramedidas eletrônicas (se aplicável): Teste e validação (verificar manual do fabricante) |  |
| 7. Verificação Física: |
| ESTADO GERAL |
| 01 | Verificar a correta identificação do fabricante, modelo e número de série (N/S) da aeronave. |  |
| 02 | Verificar a correta identificação do fabricante, modelo e número de série (N/S) do(s) motor(es). | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 03 | Verificar a correta identificação do fabricante, modelo e número de série (N/S) da(s) hélice(s) ou rotor(es). | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 04 | Verificar, no RCA, a informação do cumprimento dos requisitos de instrumentos e equipamentos. |  |
| 05 | Verificar a existência de todas as placas de identificação das saídas de emergência, de instruções de abertura e fechamento das portas (carga e passageiros) e de instruções do sistema de abastecimento de combustível. Verificar a instalação dos placares de acordo com Manual de Voo e/ou Relatório de Certificação, conforme aplicável. |  |
| 06 | Oxigênio Suplementar – verificar os equipamentos. |  |
| 07 | Aviso de “use cintos” e “não fume” – aeronave de transporte de passageiros. |  |
| 08 | Cintos de ombro/segurança - cabine dos pilotos e assentos de comissários. |  |
| 09 | Verificar se os números de série dos componentes controlados, constantes na documentação da aeronave, correspondem ao realmente instalado na aeronave (amostragem). |  |
| 10 | Verificar se a aeronave cumpre com os requisitos de materiais de interior, quando aplicável. |  |
| 11 | Verificar a instalação do ELT e a data de validade da bateria (obs: a data deverá estar marcada na parte exterior). |  |
| 12 | Verificar a instalação dos componentes internos na cabine de pilotagem quanto às condições de segurança |  |
| 13 | Verificar o nível de óleo do(s) sistema(s) hidráulico(s). |  |

| GRUPO DA FUSELAGEM |
| --- |
| 14 | Revestimento quanto ao estado geral (quando aplicável). |  |
| 15 | Componentes quanto a defeitos aparentes. |  |
| 16 | Garrafas de gás/tanques de lastro quanto às condições gerais. |  |
| 17 | Objetos soltos que possam emperrar controles. |  |
| 18 | Cadeiras/cintos de segurança quanto às condições gerais |  |
| 19 | Janelas/para-brisas quanto a quebras e deterioração. |  |
| 20 | Instrumentos quanto às condições gerais e marcações impróprias. |  |
| 21 | Controles de voo e do motor quanto às condições gerais. |  |
| 22 | Verificar componentes internos do compartimento de carga quanto às condições de segurança. |  |
| GRUPO MOTOPROPULSOR | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 23 | Área do(s) motor(es) quanto a vazamentos (óleo/combustível). |  |  |  |  |
| 24 | Berço do(s) motor(es) quanto a trincas e folgas de fixação. |  |  |  |  |
| 25 | Amortecedores flexíveis do(s) motor(es) – condições gerais. |  |  |  |  |
| 26 | Controles do(s) motor(es) quanto a defeitos em geral. |  |  |  |  |
| 27 | Tubulações/mangueiras do(s) motor(es) quanto a vazamentos. |  |  |  |  |
| 28 | Conjuntos de escapamentos quanto a trincas e defeitos. |  |  |  |  |
| 29 | Acessórios do(s) motor(es) quanto a defeitos aparentes. |  |  |  |  |
| 30 | Capotas/Carenagens do(s) motor(es) quanto a defeitos aparentes. |  |  |  |  |
| 31 | Verificar o nível de óleo do(s) moto(res). |  |  |  |  |
| GRUPO DO TREM DE POUSO | N | E | D |
| 32 | Todas as unidades quanto às condições gerais e segurança. |  |  |  |
| 33 | Verificação do nível adequado de óleo. |  |  |  |
| 34 | Articulações e montantes quanto ao estado geral. |  |  |  |
| 35 | Mecanismo de recolhimento e travamento quanto ao estado geral. |  |  |  |
| 36 | Linhas hidráulicas quanto a vazamentos. |  |  |  |
| 37 | Rodas quanto a trincas e defeitos. |  |  |  |
| 38 | Fiações elétricas quanto a condições impróprias e atritos. |  |  |  |
| 39 | Pneus quanto a desgastes e cortes (marcações para pneus com câmara). |  |  |  |
| 40 | Freios quanto ao estado geral aparente. |  |  |  |
| 41 | Flutuadores e skis quanto ao estado geral. |  |  |  |
| GRUPO DAS ASAS E SEÇÃO CENTRAL | E | D |
| 42 | Componentes quanto ao estado geral. |  |  |
| 43 | Revestimento quanto ao estado geral (quando aplicável). |  |  |
| 44 | Superfícies de comando quanto ao estado geral. |  |  |
| GRUPO DA EMPENAGEM |
| 45 | Componentes quanto ao estado geral. |  |
| 46 | Revestimento quanto ao estado geral. |  |
| 47 | Superfícies de comando quanto ao estado geral. |  |
| 48 | Verificar componentes internos na região cargo/rampa quanto às condições de segurança |  |
| GRUPO DA HÉLICE OU ROTOR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 49 | Conjunto da(s) hélice(s)/rotores quanto às trincas e vazamentos. |  |  |  |  |  |
| 50 | Parafusos de fixação quanto ao estado geral e frenagem. |  |  |  |  |  |
| 51 | Dispositivos anti-gelo quanto ao estado geral. |  |  |  |  |  |
| 52 | Mecanismos de controles quanto ao estado geral. |  |  |  |  |  |

| GRUPO DE RÁDIO-COMUNICAÇÃO |
| --- |
| 53 | Equipamentos de rádio quanto à instalação e estado geral. |  |
| 54 | Fiações e conduítes quanto ao estado geral. |  |
| 55 | Metalizações e blindagens quanto ao estado geral. |  |
| 56 | Antenas quanto ao estado geral. |  |
| CHECK OPERACIONAL DA AERONAVE (caso o vistoriador(es) julgar(em) necessário) |
| Aeronave nova – solicitar o último “FLIGHT TEST” para verificação e dispensar a realização dos checks. |
| 57 | Verificar alarme de estol (funcionamento). |  |
| 58 | Verificar painel de alarmes (lâmpadas queimadas, conservação, etc). |  |
| 59 | Verificar o funcionamento da barra de emergência. |  |
| 60 | Verificar a carga das baterias principal e de emergência (se houver). |  |
| 61 | Verificar o indicador de temperatura do ar exterior. |  |
| 62 | Verificar HF (verificar a existência de pelo menos 5 das seguintes frequências: 3479, 5526, 5565, 8855, 10096 e 13357 KHZ). |  |
| 63 | Verificar o sistema de intercomunicação e Public Adress. |  |
| 64 | Verificar se as indicações de faixas de operação marcadas nos instrumentos estão em conformidade com o Manual de Voo ou Operação e Especificação de Aeronave (TCDS). Verificar se as marcações dos instrumentos e equipamentos instalados estão de acordo com as limitações previstas no Manual de Voo da aeronave. |  |
| 65 | Acompanhar os checks operacionais da aeronave, conforme viabilidade para a realização dos mesmos, quando necessário. |  |
| LEGENDA: N – Nariz; E – Esquerdo; D - Direito |
| OBSERVAÇÕES: |
| PARTE D: RESULTADOS |
| 1) Itens pendentes: 2) Parecer favorável à emissão do Certificado de Aeronavegabilidade Inicial? ( ) SIM ( ) NÃO |
| LOCAL: | DATA: |
| Vistoriador/Nome e Número de Identificação (SARAM/SIAPE/Outros): | ASSINATURA: |
| Vistoriador/Nome e Número de Identificação (SARAM/SIAPE/Outros): | ASSINATURA: |
| Vistoriador/Nome e Número de Identificação (SARAM/SIAPE/Outros): | ASSINATURA: |